Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 1

| Adres | Gajewo - Zabudowanie |
| --- | --- |
| Kilometraż | 60 + 000 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,29 (LN) / 0,06 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 2 |

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 70 + 700 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,81 (LN) / 0,51 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajduje się w odległości 5 m od narażonego akustycznie obszaru. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji dla której zrealizowano obiekty ograniczającymi propagacje hałasu w postaci ekranów akustycznych zaleca się sprawdzenie skuteczności istniejących zabezpieczeń akustycznych poprzez przeprawienie pomiarów hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 3 |

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 70 + 900 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,52 (LN) / 0,26 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajduje się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagacje hałasu zaleca się podjęcie czynności naprawczych w postaci monitoringu hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 4 |

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 71 + 050 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,28 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 5

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 71 + 600 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,49 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że znaczna część istniejącej zabudowy znajduje się poza granicą izofony górnego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 6 |

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 71 + 800 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,10 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że znaczna część istniejącej zabudowy znajduje się poza granicą izofony górnego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 7 |

| Adres | Gajewo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 72 + 400 |
| Gmina | Nowe |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / od 5 dB do 10 dB (LEWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 1,58 (LN) / 0,98 (LEWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagację hałasu (np. ekran akustyczny) zaleca się prowadzenie monitoringu – pomiarów hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 8 |

| Adres | Płochocinek |
| --- | --- |
| Kilometraż | 73 + 100 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,31 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 9 |

| Adres | Płochocinek |
| --- | --- |
| Kilometraż | 73 + 500 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5dB (LEWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,28 (LN) / 0,11 (LEWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 10 |

| Adres | Płochocinek |
| --- | --- |
| Kilometraż | 73 + 600 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5dB (LEWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,33 (LN) / 0,15 (LEWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 11 |

| Adres | Warlubie |
| --- | --- |
| Kilometraż | 73 + 900 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,02 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od jednej elewacji zespołu budynków może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 30 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 12

| Adres | Warlubie |
| --- | --- |
| Kilometraż | 73 + 450 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,03 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 40 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związku ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 13 |

| Adres | Dobrogosław |
| --- | --- |
| Kilometraż | 77 + 100 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,18 (LN) / 0,05 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 30 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związku ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 14 |

| Adres | Dobrogosław |
| --- | --- |
| Kilometraż | 77 + 300 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,21 (LN) / 0,06 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związku ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 15 |

| Adres | Dobrogosław |
| --- | --- |
| Kilometraż | 77 + 500 |
| Gmina | Warlubie |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / od 5 Db do 10 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 2,17 (LN) / 1,51 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 30 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związku ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 16 |

| Adres | Nowe Marzy |
| --- | --- |
| Kilometraż | 90 + 400 |
| Gmina | Dragacz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / od 5 dB do 10 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,01 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku oraz zachodniej powierzchni pobliskiego ekranu akustycznego może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku na chronionym terenie. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 50 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 17

| Adres | Klęczkowo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 102 + 100 |
| Gmina | Stolno |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,02 (LN) / 0,02 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej granicy posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa w której bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ekran akustyczny. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż istniejący dla badanej zabudowy ekran akustyczny jest skuteczny dla przeważającej powierzchni chronionej posesji natomiast w najbliższym otoczeniu istniejącego ekranu akustycznego poziom dźwięku może osiągać wartość ponadnormatywną. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 25 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z funkcjonowaniem ekranu akustycznego nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 18

| Adres | Klęczkowo |
| --- | --- |
| Kilometraż | 102 + 250 |
| Gmina | Stolno |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,01 (LN) / 0,01 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej granicy posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa w której bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ekran akustyczny. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż istniejący dla badanej zabudowy ekran akustyczny jest skuteczny dla przeważającej powierzchni chronionej posesji natomiast w najbliższym otoczeniu istniejącego ekranu akustycznego poziom dźwięku może osiągać wartość ponadnormatywną. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z funkcjonowaniem ekranu akustycznego nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 19

| Adres | Rogówko |
| --- | --- |
| Kilometraż | 137 +500 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,07 (LN) / 0,02(LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1.Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku oraz sąsiadującego z posesją wiaduktu przecinającego Autostradę A1 może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku na chronionym terenie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji dla której zrealizowano obiekty ograniczające propagacje hałasu w postaci ekranów akustycznych zaleca się sprawdzenie skuteczności istniejących zabezpieczeń akustycznych poprzez przeprowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 20

| Adres | Lubicz Dolny |
| --- | --- |
| Kilometraż | 140 + 850 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,06 (LN) / 0,05 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 65 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związany ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 21 |

| Adres | Lubicz Dolny |
| --- | --- |
| Kilometraż | 140 + 900 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,03 (LN) / |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 22 |

| Adres | Lubicz Dolny |
| --- | --- |
| Kilometraż | 140 + 250 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB do 10 dB (LN) / od 5 dB do 10dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 7,72 (LN) / 5,54 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagację hałasu (np. ekran akustyczny) zaleca się prowadzenie monitoringu – pomiarów hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 23 |

| Adres | Wilczy Młyn |
| --- | --- |
| Kilometraż | 142 + 700 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,04 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w której bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ekran akustyczny. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż istniejący dla badanej zabudowy ekran akustyczny jest skuteczny dla przeważającej powierzchni chronionej posesji natomiast w najbliższym otoczeniu istniejącego ekranu akustycznego poziom dźwięku może osiągać wartość ponadnormatywną. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z funkcjonowaniem ekranu akustycznego nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 24

| Adres | Lampusz |
| --- | --- |
| Kilometraż | 143 + 950 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,59 (LN) / - |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagację hałasu w postaci ekranów akustycznych zaleca się sprawdzenie skuteczności istniejących zabezpieczeń akustycznych poprzez przeprowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 25

| Adres | Lampusz |
| --- | --- |
| Kilometraż | 144 + 390 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,18 (LN) / |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 26 |

| Adres | Lampusz |
| --- | --- |
| Kilometraż | 144 + 420 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,02 (LN) / |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 27 |

| Adres | Lampusz |
| --- | --- |
| Kilometraż | 144 + 480 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,01 (LN) / |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 28 |

| Adres | Nowa Wieś |
| --- | --- |
| Kilometraż | 145 + 050 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,02 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 29

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 146 + 350 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / od 5 dB do 10dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,98 (LN) / 0,63 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagację hałasu (np. ekran akustyczny) zaleca się prowadzenie monitoringu – pomiarów hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 30 |

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 146 + 600 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,03 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 100 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 31

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 146 + 900 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,18 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 70 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 32

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 050 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,02 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 70 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 33

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 100 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,06 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 30 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 34

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 350 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,10 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od zachodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 20 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane jest z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 35

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 400 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | od 5 dB do 10 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 2,14 (LN) / 1,39 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji dla której zrealizowano obiekty ograniczającymi propagacje hałasu w postaci ekranów akustycznych zaleca się sprawdzanie skuteczności istniejących zabezpieczeń akustycznych poprzez przeprowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 36

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 800 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,10 (LN) / 0,01 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 37

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 850 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,01 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od jednej elewacji zespołu budynków może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 50 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 38

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 147 + 880 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,14 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Wymieniona lokalizacja została przypisana do monitoringu hałasu w ramach Program ochrony przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 na odcinku : węzeł Nowe Marzy(89 +400 km) – węzeł Czerniewice (151 + 900 km). Zaleca się kontynuowanie monitoringu hałasu na zasad ustalonych ww. Programie. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 39

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 100 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,02 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Wyniki analizy obliczeniowej wskazują, iż na skutek odbicia fali akustycznej od wschodniej elewacji najbliższego budynku może dochodzić do wzrostu poziomu dźwięku w jego otoczeniu. Jako że zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 10 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie a wykazane przekroczenie wartości dopuszczalnej związane z wzmocnieniem fali akustycznej na skutek odbicia od elewacji budynku nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 40

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 200 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,10 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 190 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związany ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowanie czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 41 |

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 300 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,09 (LN) / 0,52 (LDWN) |
| Priorytet | WYSOKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Wymieniona lokalizacja została przypisana do monitoringu hałasu w ramach Program ochrony przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 na odcinku : węzeł Nowe Marzy(89 +400 km) – węzeł Czerniewice (151 + 900 km). Zaleca się kontynuowanie monitoringu hałasu na zasad ustalonych ww. Programie. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 42

| Adres | Kopanino |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 400 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | - / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | - / 0,04 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w zachodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 50 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związany ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowania czynności naprawczych. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 43

| Adres | Smólnik |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 500 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,12 (LN) / 0,02 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 44

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 900 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,26 (LN) / 0,26 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice)

Załącznik graficzny - Arkusz nr 45

| Adres | Złotoria |
| --- | --- |
| Kilometraż | 148 + 950 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / do 5 dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,40 (LN) / 0,02 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy niewielkiego obszaru w wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w odległości około 25 m od granicznej izofony głównego obszaru narażonego akustycznie. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania autostrady nie jest w związany ze stałym pobytem osób zamieszkujących teren analizowanej posesji nie zaleca się obecnie podejmowanie czynności naprawczych. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 46 |

| Adres | Grabowiec |
| --- | --- |
| Kilometraż | 149 + 550 |
| Gmina | Lubicz |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa zagrodowa (ZZ) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / od 5 dB do 10dB (LDWN) |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,30 (LN) / 0,11 (LDWN) |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy południowej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa zagrodowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Z uwagi, iż wskazany obszar ponadnormatywnego oddziaływania zajmuje znaczną część terenu zamieszkałej posesji a budynki mieszkalne nie są ekranowane obiektami ograniczającymi propagację hałasu (np. ekran akustyczny) zaleca się prowadzenie monitoringu – pomiarów hałasu komunikacyjnego. |
| Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) |
| Załącznik graficzny - Arkusz nr 47 |

| Adres | Czerniewice |
| --- | --- |
| Kilometraż | 151 + 500 |
| Gmina | Toruń |
| Rodzaj zagospodarowania terenu | Zabudowa mieszkaniowo – usługowa (MU) |
| Przedział wartości przekroczenia zgodnie z mapą terenów zagrożonych hałasem | do 5 dB (LN) / - |
| Stan warunków akustycznych środowiska | NIEDOBRY |
| Wartość wskaźnika M | 0,01 (LN) / - |
| Priorytet | NISKI |
| Komentarz |
| Wykazane w Mapie Akustycznej przekroczenie, dotyczy wschodniej części posesji zagospodarowanej jako zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1. Zgodnie z zasadą wyznaczania wielkości wskaźnika M niewielki stopień zamieszkania wskazanej posesji oraz wartość odnotowanego przekroczenia nie wskazuje na podejmowanie czynności naprawczych na obecnym etapie. |